ООО "ПОЛИГРАН"

248010, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, 39

тел./факс (4842) 75-00-73, 766-382

8-910-912-35-39

www.poly-gran.ru
e-mail: info@poly-gran.ru

Армирование бетона

Бетонные полы в качестве основания применяются практически во всех типах зданий и конструкций. Именно на них и возлагается основная механическая нагрузка.

Одним из самых существенных недостатков бетонных полов является склонность к образованию трещин  в период созревания бетона и его усадки. Невысокая  прочность на изгиб также приводит к растрескиванию бетона под нагрузкой. Для устранения трещинообразования необходимо применять плоскостное армирование (металлической или базальтовой сеткой)  и объемное (целлюлозной, базальтовой, полипропиленовой или металлической фиброй).

Армирование – технологически несложная и экономически выгодная процедура, позволяющая упрочнить бетонную массу, значительно улучшив ее эксплутационные характеристики.

Результат армирования:

- бетонное основание становится гораздо более долговечным и стойким к динамичным и вибрационным нагрузкам;

- сокращается расход бетона на единицу площади за счет уменьшения толщины плиты (но не менее 60 мм.).

Наиболее часто применяется армирование бетонных полов с помощью дорожной сетки и стальной арматуры (средний диаметр 8-16 мм. и более). Арматуру или дорожную сетку на подставках (стульчиках) выкладывают над полом и заливают бетоном таким образом, чтобы арматура находилась либо в центре, либо на расстоянии не менее 30-35 мм. от верхней  поверхности пола. Стальная арматура улучшает сопротивляемость бетонного покрытия к растяжениям и изгибу, придает бетону дополнительную прочность, а бетон, в свою очередь, защищает арматуру от коррозии.

Металлическая или целлюлозная фибра добавляется непосредственно в автомиксер, перемешивается 10-15 минут, после чего бетон с фиброй выливается в рабочую зону. Металлическая фибра применяется для повышения износостойкости бетонных полов. Целлюлозная фибра первоначально впитывает в себя влагу и отдает ее по мере созревания бетона, создавая оптимальные условия твердения.

Бетонные полы можно использовать как самостоятельное покрытие после предварительной обработки химическим упрочнителем, либо в качестве основания под  защитные полимерные покрытия. Такие полимерные покрытия сегодня очень популярны, так как не только повышают срок службы полов, но выполняют ещё и декоративную функцию.